## Slide 1: 屏東縣政府教育處107年前瞻基礎建設 智慧教室教學設備教育訓練
請老師將麥克風設定為靜音
請掃描QR-CODE 進行簽到或簽退，謝謝!!
屏北區簽到退處
屏中區簽到退處
屏南區簽到退處

## Slide 2: 觸屏螢幕教室設備教育訓練
工程師:許文俊

## Slide 3
觸屏電視教室示意圖
無線鍵鼠
電腦主機
擴大機
電視遙控器及觸控筆

## Slide 4
觸屏螢幕接線示意圖：

## Slide 5: 喇叭沒聲音常見狀況
1.電腦端音效設定錯誤
2.電視端聲音設定靜音

## Slide 6: 觸屏螢幕前置面板
前置按鍵
前置介面

## Slide 7
無線麥克風-使用方法
  1.將接收器插入擴大機MIC孔
  2.打開接收器跟麥克風上面的電源開關(藍燈開始閃爍至恆亮)
  3.等幾秒鐘自動配對，音量調整大小聲 開始使用。
工作狀態指示燈：藍燈
充電指示燈：紅燈

## Slide 9: 螢幕介面
預設介面

## Slide 10: 巡覽列
導航分為左右導航，觸控懸浮在頁面側邊的 （左巡覽列喚出提示圖示）或 （右巡覽列喚出提示圖示）。
無法同時左右巡覽列喚出。以左邊為例： 觸控圖示，巡覽列展開；
觸控 收起巡覽列 觸控 返回到上一操作介面 觸控 返回主頁 觸控 進入後臺，打開任務列表 觸控 打開批註軟體，註解在白板功能中不可操作 觸控 打開快速功能表 觸控 打開信號通道清單

## Slide 11: 打開任務清單
近期運行的任務按照使用者操作的先後順序排列，最新打開的任務排在最下方，最上層。

## Slide 12
單個任務結束方式：觸控任務縮圖往左滑或者往右滑，鬆開後縮圖消失，
任務結束。也可以觸控每個縮圖右上角的 （關閉圖示）來關閉單個縮圖

## Slide 13: 註解模式
喚出註解方式：觸控巡覽列中的 （註解圖示）當頁面中上方以文字形式出現“註解模式”字樣，下方出現工具列，左右兩邊巡覽列隱藏，表示喚醒成功

## Slide 14
此時，左右兩側的工具列只有一側為啟動狀態，啟動一側的工具列內工具圖示顯示為高亮，表示可操作狀態，另一側顯現灰底，表示未啟動。
注：
1.觸控左側巡覽列內註解圖示啟動註解時，彈出的註解工具列中左側是啟動狀態，觸控右側的巡覽列內註解圖示啟動註解時，彈出的註解工具中欄右側是啟動狀態。 2.切換註解工具列啟動狀態方式：觸控該側工具列上任意一個工具圖示，即可啟動整側工具列的圖示。
3.工具列內圖示使用說明: (1)退出：觸控 （退出圖示），收起註解工具列，退出註解。
(2)QR-CODE：觸控 （QR-CODE圖示），彈出QR-CODE生成視窗，可掃描QR-CODE保存註解內容截圖至移動
設備(觸屏電視有連線網路狀態下)。
(3)保存：觸控 （保存圖示）將當前視窗截螢幕並保存。
(4)擦除：觸控 (擦除圖示）啟用擦除功能，可擦除註解筆記。 (5)畫筆：預設筆觸顏色為紅色，觸控 （畫
筆圖示），可選擇筆跡、顏色、粗細。
4.畫筆工具使用說明：
(1)觸控 圖示，調出畫筆工具功能表

## Slide 15
(2)預設畫筆為鉛筆，觸控可切換為麥克筆
(3)修改筆跡粗細 向上滑動加粗筆跡，筆跡線同步加粗
(4)修改畫筆顏色：觸控系統預設顏色色板，例如由紅色 變為白色
(5)筆跡線 顯示當前設定的畫筆顏色及粗細

## Slide 16
5.擦除工具介紹及使用說明：
擦除工具介紹：擦除工具的作用是輔助用戶，共有4種擦除方式：點擦 、圈擦 、滑動清除螢幕、手勢擦除。
擦除工具設定功能表喚起方式：觸控擦除工具圖示，喚出擦除工具功能表，
預設擦除工具為點擦 。除了滑動清螢幕工具外，系統會記憶使用者最近一次打開擦除工具功能表時
使用的工具。

## Slide 17
四種擦除方式的使用說明如下： (1)點擦 ：點擦時出現板擦圖示 ，點擦只擦除板擦劃過區域內的筆跡
(2)圈擦 ：圈擦擦除使用者圈出的區域內的筆跡，以及和區域內筆跡連筆的部分。當圈出或劃過擦除區域時，
筆跡周圍被顏色包圍時表示被選中，手指鬆開，即可被擦除，示意圖如下：
(3)滑動清螢幕：滑動至進度條右方80%及以上位置鬆手 ，清空當前螢幕書寫的內容；當按鈕未滑動至進
度條80%的位置時鬆手，按鈕自動回彈，清螢幕動作取消；清螢幕成功/取消後會返回畫筆工具

## Slide 18
(4)手勢擦除：當手與螢幕觸控面積大於6平方釐米，即可調出板擦圖示 ，手勢擦除工具隨調隨用，板擦
圖示大小根據觸控區域大小而變化。
6.註解保存的使用說明：
觸控 (保存按鈕)，彈出保存圖片視窗，沒有外接裝置時，儲存在本地裝置中
(1)當有外接裝置時，預設保存在外接裝置中
(2)選好儲存位置，觸控確定，保存成功則視窗提示
當視窗顯示為保存失敗。路徑不存在時，表示路徑不存在（可能原因，保存過程中拔出外接裝置導致）

## Slide 19
當保存成功時，觸控“關閉批註”按鈕，退出批註
觸控提示視窗上的“查看文件” 按鈕，進入檔案管理員，在內置或外置儲存中的名稱為“批註”的資料夾中找到保存的批註圖片檔案
觸控“繼續批註”按鈕，關閉視窗，留在批註介面，可繼續批註
保存位置： 當選擇保存到本地或外接裝置時，可在名稱為“批註”的資料夾中找到截圖檔案

## Slide 20
7. QR-CODE的使用說明：
(1)啟動QR-CODE視窗方式：觸控批註工具列內的QR-CODE圖示 ，QR-CODE視窗顯示(觸屏電視連線網路狀態下)
(2) QR-CODE產生過程：觸控QR-CODE分享圖示 發出請求→顯示產生過程

## Slide 21
(4) QR-CODE生成失敗時視窗顯示為 ，觸控“設定網路”按鈕或打開系統設定至網路設定功能
(5)QR-CODE加密說明： QR-CODE加密方式：觸控QR-CODE視窗右上角加密按鈕，生成隨機密碼
QR-CODE加密後無法取消加密，但可以重新在生成QR-CODE

## Slide 22
(6)QR-CODE放大說明：
放大方式：觸控QR-CODE視窗內的放大鏡圖示，放大後畫面顯示

## Slide 23: 快速功能表
觸控巡覽列中 （功能表圖示）
從畫面左右側邊緣【導航提示圖示所在區域除外】向畫面內滑動

## Slide 24
收起快速功能表方式：
①從畫面內向左右側邊緣滑動
②觸控非功能表區域
③觸控快速功能表內圖示，包括：有線 、無線 、設定 、計時器 、截螢幕 、局部截螢幕 、熱點
、鎖屏
3.左右快速功能表一次只能展開一個，一側展開時另一側收起。
4.按鈕觸控操作說明：
有線：觸控 打開有線網路
無線：觸控 打開無線網路
設定：觸控 進入系統設定
計時器：觸控 打開計時器
A.展開狀態切換為懸浮狀態：計時狀態下，5秒後自動收起並懸浮；B.懸浮狀態切換為展開狀態：觸控計時器視窗任意區域；C.移動計時器視窗：觸控計時器視窗非數位所在區域，手指在畫面內移動。
觸控左側快速功能表中的 喚出計時器時，計時器出現在畫面左側；觸控右側快速功能表中的喚出計時器時
，計時器出現在畫面右側。

## Slide 25
計時設定：順計時，直接觸控 ，切換為計時狀態，最長可計時23：59：59；倒計時先滑動數位設定時間 ，然後觸控切換為計時狀態，最長可設定為23：59：59，倒計時到23：59：59時自動停止，此時觸控 ，從23：59：59開始倒計時
設定鬧鈴方式：只有倒數計時才能設定鬧鈴。設定好倒數計時時間，右上角鬧鈴ICON由 變為 ，表示鬧鈴可操作，觸控 給倒數計時設定鬧鈴，倒計時結束時鈴聲響起，提示用戶。取消鬧鈴方式：再次觸控 取消鬧鈴；鬧鈴只對單次有效，重置時如果要設定鬧鈴需要再次觸控選擇
重置設定：RESET按鈕 用於清空已經記錄的時間，在剛打開計時器時不可操作 ，在有記錄資料時才可操作 ；在順計時狀態下觸控停止計時，已經記錄的時間資料歸零，顯示 00：00：00；在倒數計時狀態時觸控，
暫停計時，已經倒記錄的時間資料回歸至最開始的設定狀態。例如：設定2分鐘倒數計時（00：02：00），當倒數計時至時間剩餘1分鐘時（00：01：00）觸控，時間重新變為00：02：00；
展開狀態
懸浮狀態

## Slide 26
暫停計時：在計時過程中觸控 即可停止計時；若當前計時器窗口處於懸浮狀態 ，需要先觸控計時器視窗所在區域，將懸浮狀態切換為正常顯示的視窗後，再觸控停止計時；若當前計時器視窗處於全螢幕狀態 ，需要先觸控螢幕將全螢幕狀態切換為正常顯示的視窗後，再觸控 停止計時； 關閉計時器：觸控 ，計時器關閉並清空資料，即每次打開計時器時 都顯示00：00：00。
截螢幕：觸控 將整個螢幕截螢幕保存在本地資料夾“截螢幕”中(screenshots)
局部截圖： 觸控 (局部截螢幕圖示)，彈出截螢幕視窗，使用者可通過拉動邊框上的編輯點調整截螢幕區域，截螢幕區域隨著邊框移動而改變
觸控中間點單向放大/縮小截螢幕區域。 觸控交叉點可雙向改變截螢幕區域長寬，當觸控交叉點且沿著對角線方向移動時可等比例放大/縮小截螢幕區域

## Slide 27
截螢幕視窗按鈕觸控操作說明：
保存：觸控 (保存按鈕)將截圖保存在本地資料夾“截螢幕”screenshots中
取消：觸控 (取消按鈕)取消截螢幕，顯示當前視窗
移動截螢幕區域：使用者可按住截螢幕視窗將其拖至螢幕任意位置
熱點：觸控 打開WLAN熱點

## Slide 28
鎖屏設定：：觸控 (鎖屏圖示)螢幕進入鎖定狀態，1.鎖定狀態包括：①單一壁紙，②壁紙輪播；
2.螢幕解鎖方式：無鎖屏密碼時輕敲螢幕解鎖，有鎖屏密碼時輸入密碼解鎖(使用者可自行選擇是否設定鎖屏密 碼)
滑動進度條修改電視音量和螢幕亮度

## Slide 29: E-SHARE 無線投影應用
進行手機或平板投影的步驟：
要投射螢幕的設備（例如手機或平板）上連接介面所示的網路（網路名稱和密碼以實際為准）

## Slide 30
根據所使用的設備進行選擇下載用戶端APP，例如，使用的是安卓手機，則點選
打開用戶端，選擇“EShare-6626”連接
安卓手機介面顯示 電視鏡像、無線傳屏、無線攝像頭、無線控制 共四項無線投影功能。
點擊無線投影按鈕，即可將手機螢幕投射到電視畫面上

## Slide 31
蘋果手機介面點擊後即可將手機螢幕投射到電視上

## Slide 32: 信號源 1. 信號通道欄： 觸控巡覽列內的 (信號源圖示)，喚出信號來源清單
2.觸控信號通道欄上的其他通道(切換至電腦畫面)：可觸控HDMI2(預設) 進入HDMI2
信號通道介面

## Slide 33
當無信號時，介面訊息為：
當有信號時，介面訊息為：

## Slide 34: 插入隨身碟
系統檢測到隨身碟插入時以視窗提示：
1. 選擇 打開檔案管理員，定位至隨身碟
2. 選擇 ，視窗消失，顯示當前頁面

## Slide 35: 電子白板
啟動後，預設鉛筆工具為選中狀態，可直接書寫。
觸控主頁的白板圖示 ，即可啟動電子白板應用軟體

## Slide 36
書寫功能
a. 觸控 圖示，調出畫筆工具功能表 ，默認畫筆為鉛筆，觸控
可切換為麥克筆。
b. 修改筆跡粗細： 向上滑動加粗筆跡，筆跡線同步加粗。
c. 修改畫筆顏色：觸控系統預設顏色色板，例如由白色 變為紅色 。
d. 筆跡線：顯示當前設定的畫筆顏色及粗細 。

## Slide 37
擦除功能
點擦：觸控圖示 ，點擦只擦 除手指觸控到的那部分筆跡。
圈擦：觸控圖示 ，圈擦擦除所圈區域內的筆跡，以及和區域內筆跡連筆的部分。
滑動清螢幕：觸控滑塊 ，滑動至進度條右方80%及以上位置鬆手，即可清空當前螢幕書寫內容，滑動指示按鈕未滑動至進度條80%的位置時鬆手自動回彈，清螢幕動作取消。
手勢擦除：當手與螢幕觸控面積大於6平方釐米，即可調出板擦圖示 ，手勢擦除工具隨調隨用，板擦圖示大小根據觸控區域大小而變化。

## Slide 38
線型
1.喚出線形工具功能表：觸控 喚出線形工具功能表，預設選中實直線。
2.調節線形粗細：滑動線形粗細調節 ，左側的線和形狀的邊長粗細隨設定改變；
3.設定顏色：觸控系統預置色板，選擇顏色。

## Slide 39
選擇
選擇：觸控 圖示，選中選擇工具，頁面由書寫模式切換為選擇模式， 可圈選/劃出頁面內筆跡，然後進行移動、拖曳功能。
撤銷和重做
撤銷：觸控 圖示，撤銷上一步操作，一次最多支持撤銷10步；（初次進入白板，圖示顯示為 ，表示未進行任何操作，無操作可撤銷。） 重做【或者恢復】：觸控 圖示，重新執行已被撤銷的操作，一次最多支持重做10步；（初次進入白板，圖示顯示為 ，表示未撤銷過，無撤銷操作可重做。）撤銷和重做的範圍：任何導致畫布內元素添加、刪除或改變的動作，元素包括筆跡、圖形、畫布顏色、畫布本身。
頁面預覽
1. 打開頁面預覽視窗方式：①觸控頁碼欄。打開頁面預覽視窗時當前頁面為選中狀態，若預覽頁面超過一螢幕，定位至最後4頁；

## Slide 40
2. 收起頁面預覽視窗方式：
①觸控頁面內非縮略圖視窗所在區域；② 再次觸控頁碼欄； 3. 增加頁面方式：觸控新增頁面按鈕 ，增加頁面。 4. 刪減頁面方式：打開頁碼欄，觸控頁面縮略圖右上角刪除按鈕 。 5. 翻頁方式：① 觸控頁碼欄左右翻頁按鈕 和 （沒有增加頁面，所以不可翻頁，分別顯示為 和 ）。

## Slide 41: 擴展功能表
喚出擴展功能表方式：觸控頁面左下角的
擴展功能表列內圖示觸控操作說明
關於白板：觸控圖示，彈出版本資訊
退出白板：觸控 圖示，若有未保存檔，彈出視窗，觸控“繼續退出”，可退出白板。

## Slide 42
① 新建文件：觸控 （新建檔圖示），新建一個檔(此時白板回到預設狀態）。如果之前有未保存的，會出
現視窗詢問是否保存。觸控儲存 ，則保存到本地，觸控不保存，則視窗消失。
② 打開文件：觸控 （打開檔圖示），進入檔案管理員，定位到保存資料夾。
③ 保存檔：觸控 （存檔圖示），若電視沒有插入隨身碟，則出現視窗
若有隨身碟，則視窗為選擇儲存設備，這兩種情況均可進行下一步操作，視窗為

## Slide 43
④ 匯出圖片：觸控 （匯出檔圖示），擴展功能表收起，將當前檔案以圖片形式保存。
⑤ 發送郵件： 初次使用發送郵件功能時，需要在郵件發送設定視窗內設定好郵件發 送人的郵箱相關資訊，如
圖所示。觸控 （發送郵件圖示），彈出郵件發送設定視窗。
觸控儲存按鈕後，使用者在必填項內所填信息是否準確，出現發送郵件視窗。

## Slide 44
⑥ 掃碼分享：
a. 打開QR-CODE分享功能方式：觸控 （掃碼分享圖示），彈出QR-CODE生成視窗，點擊加密，生成密碼。可使用載具掃碼將當前畫面掃碼帶走；若出現視窗，則觸控 或 （巡覽列喚出提示圖示），接著觸控 ，在通知面板中觸控 、 或者進入系統設定進行網路連接，連接成功後重新進行掃碼操作。
⑦更換背景：觸控 （設定背景圖示），彈出設定背景視窗
可更換書寫板背景，觸控自訂圖示，彈出檔案管理員視窗，
選擇所需背景圖片所在資料夾：

## Slide 45
選擇圖片，觸控選擇按鈕： 完成圖片選擇，回到設定背景視窗，此時視窗顯示

## Slide 46
系統設定
觸控快速功能表圖示 ，即可啟動系統設定。
網路設定
1. 打開網路設定方式：①觸控快速功能表的設定按鈕 到網路設定頁面，此時網路設定按鈕為選中狀態，
②打開系統設定APP 時，預設展示網路設定頁
2. 網路設定包括四個模組：有線網路、無線網路、WLAN熱點
（三者均預設為關閉狀態）、網路狀態。

## Slide 47
有線網路
有線網路設定包括2個子項：自動獲取IP位址(DHCP)、手動設定IP位址；預設為自動獲取IP位址(DHCP)
1. 自動獲取IP位址：通過DHCP自動獲取IP位址；
2. 點選手動設定IP位址，彈出視窗，其中IP位址、預設閘道器、子網路遮罩、DNS，均為必填項；

## Slide 48
3. 觸控 保存設定內容。觸控 不保存設定內容。
無線網路
1. 觸控打開按鈕或直接觸控無線網路欄，打開無線網路設定；
2. 清單展示可用網路SSID，表中資訊包括：網路名稱、連接狀態、加密資訊。

## Slide 49
觸控清單裡的網路，彈出連接網路視窗，
視窗顯示為： 輸入密碼，若密碼正確，
觸控連接按鈕，即可連接上該網路。
再次觸控此網路，需重新輸入密碼。
3.輸入密碼：可觸控 切換顯示狀態，在安全性選擇為無時隱藏；
安全性可選無或WPA/WPA2 PSK，選擇WPA/WPA2 PSK時，需要輸入密碼。

## Slide 50
4.顯示高級設定預設為不勾選，勾選後出現：代理、網路IP；
代理有無、自動、手動可選，默認為無。
5.選擇自動時，需要填入PAC網址；選擇手動時需要填入伺服器主機名稱、
伺服器埠、右側物件繞過代理【非必填項】。
6.選擇網路IP狀態，選為靜態時視窗如下，輸入資訊。
7.觸控連接則連線此網路，並記憶此網路設定。觸控取消不保存設定內容。

## Slide 51
WLAN熱點
1. 觸控WLAN熱點欄或 （打開開關按鈕），顯示配置WLAN熱點功能表。
2. 首次打開WLAN熱點開關時自動彈出WLAN熱點配置視窗，系統記憶設定內容；

## Slide 52
3.視窗內容包括：網路SSID、安全性、設定密碼、AP頻段；
4.安全性：可選無、WEP、WPA/WPA2 PSK，
默認為WPA/WPA2 SK。
5.設定密碼：密碼至少包括8個字元，設定的密碼不足8個字元時，保存按鈕置灰；在安全性選擇為”無”時，
則無需輸入密碼，觸控”保存”則熱點配置成功。
6.AP頻段有2.4G Hz頻段和5.0G Hz頻段可選。

## Slide 53
網路狀態
觸控網路狀態列，彈出網路狀態視窗。
鎖屏設定
1. 打開鎖屏方式：①觸控功能選項的鎖屏設定按鈕，選擇到鎖屏設定。
2. 鎖屏設定包括二個設定：鎖屏方式、鎖畫面密碼，均預設為關閉狀態；

## Slide 54
鎖屏方式
1. 觸控展開子項：圖像鎖屏、無，預設為無；
2. 選擇圖像鎖屏時跳出鎖屏圖像視窗
觸控添加按鈕 打開檔案管理員
觸控選中打開資料夾，添加鎖畫面圖像。
觸控打開後返回鎖屏視窗，觸控圖像縮圖右上角
刪除按鈕可刪除圖像:

## Slide 55
3. 鎖屏圖像最多可設定6張輪播。
4. 觸控”取消”按鈕不保存設定內容，
觸控”確認”按鈕保存設定。
鎖畫面密碼
1. 打開鎖屏密碼，出現設置密碼畫面。

## Slide 56
2. 設定密碼視窗包括輸入密碼和確定密碼，兩次輸入的密碼需保持一致，如不一致則有紅字提示。
3. 勾選顯示可顯示密碼，默認不勾選。
4. 觸控修改密碼打開修改密碼視窗，修改密碼時需要輸入原密碼確認身份，系統檢查輸入的原密碼是否正確，
不正確則紅字提示；
5. 輸入新密碼、確認新密碼：系統會檢查兩次輸入的密碼是否一致，不一致則
紅字提示。
6. 密碼僅支援4位元密碼，只能輸入數字，數字未填滿4位元前，
確定按鈕置反灰；填滿4位後，無法繼續輸入；
7. 觸控”取消”，不保存設定，觸控”保存”，
儲存設定。

## Slide 57
高級設定
1. 打開高級設定：觸控功能選項的高級設定按鈕，定位到高級設定頁面
2. 高級設定包括5個模組：桌布，系統休眠，日期和時間，輸入法及語言，書寫模式切換

## Slide 58
桌布
1. 觸控高級設定中桌布，打開桌布設定視窗。
2. 桌面桌布視窗內系統預設5張圖片，當前使用的壁紙為選中狀態，預設使用第一張，可添加1張本地檔；
3. 觸控新增按鈕打開檔案管理員”內置存儲” ，選擇圖片，觸控打開後背景為所選圖片。

## Slide 59
4. 觸控取消按鈕 不保存設定內容。觸控確認保存設定。

## Slide 60
系統休眠
1. 觸控系統休眠
打開系統休眠時間設定視窗，包括15分鐘、30分鐘、45分鐘、60分鐘和常亮5個選項，預設選擇常亮。
2. 觸控取消按鈕”取消”不保存設定內容。觸控”保存”設定。

## Slide 61
日期和時間
觸控”日期和時間”欄打開日期和時間設定子項，包括自動確定日期時間、日期、時間、時區等選項。 自動確定日期和時間和自動確定時區打開時，日期、時間和時區欄不可操作；
1. 關閉自動確定日期，日期、時間顯示可操作，觸控日期欄打開設定日期視窗。 設定日期視窗包括年、月、日等3項設定，

## Slide 62
2. 設定時間視窗內包括時、分2項
3. 觸控”取消”按鈕不保存設定。觸控“保存”按鈕
保存設定。
4. 時區設定:觸控右側字母表可快速定位至以該字母開頭的
所有時區清單

## Slide 63
語言設定
1.觸控輸入法和語言展開子項，介面顯示為
2. 設定語言視窗： 展示所有支援的語言，預設語言為中文繁體
3.設定輸入法視窗：展示所有下載的輸入法； 4. 觸控取消按鈕”取消”不保存設定。
觸控”保存”，保存設定。

## Slide 64
系統更新
1. 打開系統更新方式：
①觸控巡覽列內的系統更新按鈕，定位到系統更新頁面；
2. 系統更新頁面顯示當前系統版本號和相關提示，當系統有新版本時，觸控立即更新按鈕；
觸控（取消更新）取消本次更新，返回更新提示頁。

## Slide 65
系統恢復
1. 打開系統恢復方式：①觸控巡覽列內的系統恢復按鈕，定位到系統恢復頁面
2.系統恢復頁面包含2項內容：還原所有設定及恢復出廠設定； 觸控還原所有設定刪除所有使用者自訂的設定內容和資料，將系統設定恢復至出廠預設，觸控恢復出廠設定刪除所有使用者資料，包括下載的APP，將系統恢復至出廠狀態。

## Slide 66
關於本機
1. 關於本機頁面展示內容包括：運行記憶體、儲存空間、解析度、Android版本、系統版本號、MAC位址。

## Slide 67
CH1 KTA 硬體介紹5’28”
影片連結: https://youtu.be/ExN0oG19rAg
1-1 插槽說明
1-2 開關機保養
1-3 外接電腦的操作
1-4 網路設定與熱點分享
CH2內建電子白板軟體操作方式 8’20”
影片連結: https://youtu.be/2TPhBzkDigA
2-1 電子白板-教學工具使用
2-2 電子白板-其他工具使用
2-3 截圖另存與隨身碟檔案讀取
2-4 電子白板搭配網路使用
CH3文件管理 3’30”
影片連結:https://youtu.be/uR-l50ZQxAY
3-1 使用內建WPS開啟及修改檔案
3-2 截圖、存檔及讀取
CH4 APP與軟體 4’24”
影片連結: https://youtu.be/Xe1lbU96tPI
4-1 安裝APK的方法
4-2 如何使用手機投影

## Slide 68: Q & A

## Slide 69
謝 謝 聆 聽
敬 祝 健 康 快 樂