## Slide 1
屏東縣政府教育處 107年前瞻基礎建設
投影機智慧教室設備教育訓練
請掃QR-CORD進行簽到
屏北區簽到
屏中區簽到
屏南區簽到
麻請各位老師先將麥克風靜音

## Slide 2: 投影機教室教育訓練

## Slide 3
筆記型電腦
喇叭
喇叭線
控制+偵測
投影機
控制
原有
訊號線
Usb線
電源線
喇叭線*2
學校網路
音源線
網路線
D-Sub線
Usb線
喇叭線

## Slide 4: Acer Veriton M4650G
主要規格 | 
．處理器：Intel Core i5-7400 | 
．晶片組：Intel B150 Express | 
．顯示晶片：Intel HD整合型顯示晶片 | 
．記憶體：8G DDR4 2133，可擴充至32GB (DIMM*4)，支援雙通道 | 
．硬碟機：120GB | 
●其他規格 | 
．網路：Realtek RTL8111EPV Gigabit 乙太網路控制器 | 
．音效：High-Definition Audio，支援5.1聲道 | 
．電源供應器：300W | 
●連接介面 | 
擴充槽： | 
1個PCI | 
2個PCI Express x1 | 
1個PCI Express x16 | 
-前面板 | -後面板
．2個USB 3.0 | ．4個USB 3.0
．2個USB 2.0 | ．4個USB 2.0
．麥克風及耳機插孔 | ．2個PS/2
．讀卡機 | ．D-Sub(VGA)
 | ．DVI-D
 | ．2個DP
 | ．RJ-45網路埠
 | ．序列埠
 | ．3個音源輸出/輸入插孔

## Slide 5: AOC 22E1H LED 背光
面板類型 | 採用TN面板；LED(發光二極體) 背光模組TFT-LCD
面板尺寸 | 21.5" / 546.87mm
像素 | 0.24825 (H) × 0.24825 (V)
可視畫面尺寸 | 476.64 (H) × 268.11 (V)
亮度 | 250 cd/m²
動態對比度 | 1000 : 1 (typical) 120 Million : 1 (DCR)
反應時間 | 5ms (GtG)
可視角度(水平 / 垂直) | 170° (H) / 160° (V) (CR > 10)
色域 | NTSC 80% (CIE1976) / sRGB 99% (CIE1931)
最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 60Hz
顯示色數 | 16.7 Million
訊號輸入 | VGA, HDMI 1.4

## Slide 6
調整角度時，切勿超過23度以防受損。
守護雙眼 綠能環保
21..5吋 節能護眼顯示器

## Slide 7: HANLIN 2.4G 頭戴麥克風

## Slide 9
MTC多媒體教學控制器

## Slide 10
多設備媒體中央控制
IR/RS232/RS485/IO控制
客製模式化控制
簡易連接
觸控面板
支援4K*2K
特
色

## Slide 11
L+
L-
R-
R+
AMP
2
1
3
4
1
2
HDMI IN
HDMI OUT
USB Host
USB Device
Keypad
VGA IN
1
2
3
4
Audio IN
Audio OUT
RS-232
Receiver
Transmitter
IR
Microphone 1
DC 12V
Power
Link
RX
TX
IR
ACT
Microphone 2
Input
Output
1
2
C
G
1
2
3
4
C
G
+
-
AC IN
AC OUT
USB-A
USB-B
LAN-2
LAN-1
一、產品架構圖
筆記型電腦
投影機
桌上型電腦
Chromecast
喇叭
喇叭
前面板
後面板

## Slide 12
2
1
3
MTC多媒體教學控制器
4
1
2
HDMI IN
HDMI OUT
三、 HDMI數位訊號連接
筆記型電腦
投影機
桌上型電腦
HDMI IN 1~4：連接數位訊號輸入來源。
HDMI OUT 1~2：輸出至顯示設備。
http://192.168.168.1:8080 情境設定
帳密：admin
觸控電視
數位訊號輸入來源
顯示設備
Chromecast

## Slide 13
四、VGA類比訊號連接
桌上型電腦
若教師電腦無HDMI埠，可連接VGA類比訊號，但VGA不帶聲音，所以必須使用一條3.5mm立體音源線，由電腦的音源輸出接至控制器的Audio IN。
VGA IN與HDMI IN 1同樣屬於第一路訊號源，
故兩種訊號源擇一使用，無法同時並存。
MTC多媒體教學控制器

## Slide 14
L+
L-
R-
R+
AMP
五、喇叭線連接
MTC多媒體教學控制器
喇叭
喇叭
使用小支一字起子將喇叭線鎖入鳳凰端子。
②
L型鳳凰端子朝上，插入AMP接孔。
③
①
將喇叭線依照正負極插入端子。
④
L+
L-
R-
R+
AMP
喇叭安裝完成
控制器內建50W功率放大器，可外接被動式喇叭，可以播放電腦或其他輸入源之音效。

## Slide 15
L+
L-
R-
R+
AMP
2
1
3
4
1
2
HDMI IN
HDMI OUT
USB Host
USB Device
Keypad
VGA IN
1
2
3
4
Audio IN
Audio OUT
RS-232
Receiver
Transmitter
IR
Microphone 1
DC 12V
Power
Link
RX
TX
IR
ACT
六、顯示設備控制線路連接
投影機
控制方式分為兩種：① RS-232控制。② IR控制。
依使用者需求選擇其中一種方式控制顯示設備即可
MTC多媒體教學控制器
① RS-232

## Slide 16
L+
L-
R-
R+
AMP
2
1
3
4
1
2
HDMI IN
HDMI OUT
USB Host
USB Device
Keypad
VGA IN
1
2
3
4
Audio IN
Audio OUT
RS-232
Receiver
Transmitter
IR
Microphone 1
DC 12V
Power
Link
RX
TX
IR
ACT
② IR
投影機
IR控制線連接，必須使用IR發射線材，將IR發射線接頭黏貼在顯示設備的IR接收區塊。
MTC多媒體教學控制器

## Slide 17
八、電腦控制卡安裝 -- 電腦控制線連接
RS-232
Input
Output
1
2
C
G
1
2
3
4
C
G
+
-
將控制卡固定於電腦
控制器 I/O
控制線使用到5芯，可使用一般Cat 5網路線，或是使用5芯的線材，一端接入MTC I/O接點，另一端焊接於RS-232端子。
桌上型電腦
RS-485公頭
控制卡使用RS-485控制。
控制碼如下：
RS-485碼定義
5030（關機）
5031（開機）
5032（開/關機）
RS-485碼寫入
Key 1：5031
Key 2：5030
Key 3：5032

## Slide 18: 九、電容式觸控面板
音量調整按鍵
PS：當音量+及音量-
按鍵紅燈恆亮，
表示為最大或最小。
電腦開/關機按鍵
上/下課情境按鍵
投影機開/關機按鍵
訊號切換按鍵

## Slide 19
休息 至 14:40
請掃QR-CORD進行簽到與簽退
屏北區簽到
屏中區簽到
屏南區簽到
要繼續上課的老師請“不要”簽退

## Slide 20
開始上課
輕觸MTC-300A控制面板『上課』鍵，將電腦開機、投影機開啟

## Slide 21
操作
狀態顯示
說明
開始上課：執行『上課』鍵，MTC將電腦開機、投影機開機。
投影機開機
電腦開機
輕觸『上課』按鍵

## Slide 22
切換輸入源
教師可任意切換輸入1~輸入4之訊號源，用以切換不同設備之畫面

## Slide 23
操作
狀態顯示
說明
切換輸入源：輕觸輸入1~輸入4，可切換不同設備訊號源。
訊號切至PC
訊號切至NB
輕觸『輸入1』按鍵
輕觸『輸入2』按鍵

## Slide 24
音量切換
調整控制器內建功率放大器之音量，將電腦及麥克風音量增音、減音或靜音

## Slide 25
操作
狀態顯示
說明
音量調整：輕觸音量調整鍵，可調整內建擴大機輸出之音量。 PS：當音量+及音量-按鍵紅燈恆亮，表示為最大或最小。
輕觸『靜音』按鍵喇叭靜音
輕觸『音量+』按鍵喇叭音量變大聲
輕觸『音量-』按鍵喇叭音量變小聲

## Slide 26
下課
輕觸MTC-300A控制面板『下課』鍵，將電腦關機、投影機關機

## Slide 27
操作
狀態顯示
說明
下課：執行『下課』鍵，MTC將投影機關機、電腦關機。
投影機關機
電腦關機
輕觸『下課』按鍵

## Slide 28
也可以單獨開啟或關閉電腦、投影機設備

## Slide 29
操作
狀態顯示
說明
單獨開關設備：電腦、投影機，也可以單獨開/關機。
投影機開機
輕觸『投影開』按鍵
輕觸『投影關』按鍵
投影機關機
電腦開機
輕觸『電腦開關』
按鍵
電腦關機

## Slide 30: 情境模式設定介面

## Slide 50: Google Chromecast 無線投影

## Slide 51
Google Chromecast 重置

## Slide 52
請在 Chromecast 接上電源並插入電視（或顯示器）的情況下
長按 Chromecast 側面的按鈕

## Slide 53
長按側面按鈕後，Chromecast 側邊的燈會開始閃「橘光」
等到它變成「白光」時再放開按鈕
然後 Chromecast 就會重置並重新啟動

## Slide 54
看到此畫面後就可以開始設定

## Slide 55
Google Chromecast 設定

## Slide 74
系統還原

## Slide 77
BTW＠2018

## Slide 80: Google Chromecast 連接示範

## Slide 81
Q&A

## Slide 82
請掃QR-CORD進行簽退
屏北區簽到
屏中區簽到
屏南區簽到
要繼續上觸屏教育訓練的老師
請先“不要”簽退